Кровать «Франческа»                                                                                          Изготовитель ООО «Версаль».

Тел./факс:(83631)- 4-66-33, 4-65-10

Спецификация деталей:

| Поз. | Деталь | Размеры,мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спинка голов. | 1608(1808)х1050=1 шт |
| 2 | Спинка ножн. | 1608(1808)х550=1 шт |
| 4 | Средник | 1206(1406,1606)х220=3 шт |
| 3 | Царга | 2020х258=2 шт |
| 5 | Ортопедическое основание | 1 компл. |

Фурнитура:

| 1 | Евровинты 7х50 | 2 шт |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заглушки для евров. | 6 шт |
| 3 | Ключ по евров. | 1 шт |
| 4 | Болт 6х30 | 12 шт |
| 5 | Гайка М6 | 12шт |
| 6 | Гвоздь | 20 шт |
| 7 | Подпятник | 10 шт |
| 8 | Швеллер | 4 шт |
| 9 | Болт 6х14 под ключ | 12 шт. |
| 10 | Стяжка эксц. | 4шт. |
| 11 | Втулки | 12шт. |
| 12 | Болт под ключ 6х25 | 8шт. |

Приступая к сборке изделий необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

- Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным  на этикетках.

- Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.

- Подготовить необходимый инструмент для сборки.

Во избежание повреждений деталей, сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой!

Сборка кровати:

- Установите подпятника  на спинки и царги.

- К боковым царгам по разметке прикрепите швеллера на болты 6х30 и гайки (см. рис.)

- Приставьте спинки к царгам и прикрутите их  во втулки  болтами  6х14 (см. рис.)

- Приставьте среднюю царгу прикрутите на стяжки эксцентриковые.

- Положите ортопедическое основание на средники.

- Мягкий элемент прикрутить болтами под ключ 6х25 на гайки усовые (в количестве 8шт).Внимание гайки определить при помощи скоб.!

Кровать готова к использованию. Приятных сновидений.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

- Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.

- Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.