Производитель ООО «Версаль», тел./факс (83631)-4-66-33, 4-65-10.

Схема сборки стола письменного однотумбового

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                           ФУРНИТУРА

| Наименование | Размер, мм | Кол-во | Обознач. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенка вертикальная Стенка вертикальная Стенка вертикальная Стенка горизонтальная Крышка Цоколь Ящик в сборе: Фасадная + передняя стенки Задняя стенка Боковая стенка Дно ящика ДВП | 730х516 730х500 950х680 368х500 1000х600 368х50 397х466х170 397х170 + 309х116 309х116 450х116 340х448х4 | 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 6 3 | 1,2 3 6 4 5 7 8 |

| Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Обознач. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручка Шайба к ручке Эксцентриковая стяжка Заглушка к эксц. стяжке Евровинт Заглушка Подпятник Шурупы: 4х16 3.5х16 4х40 Гвозди меб. 2х25 Роликовая напр. L=450 Ключ шестигранный | 3 6 6 6 16 16 6 24 12 24 30 3 1 | к-т шт. к-т шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. к-т шт. | 17 С поз.17 15 С поз.15 16 Крепл. рол-х напр-х Крепл. рол-х напр-х к ящ. Сборка ящ. поз.8 Крепл. поз.16, дна ящ. поз.8 19 С поз.15 |

Инструкция сборки стола письменного однотумбового

Стол состоит из двух отделений по ширине.  Правое отделение имеет нишу, а левое – тумбу с открытой нишей вверху и под ней три выдвижных ящика на роликовых направляющих.

1.Подготовка к сборке

Приступая к сборке изделий, необходимо:

1.1.  Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

1.2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемам. Номера позиций деталей на схемах соответствуют номерам, проставленным на не лицевых кромках деталей и на этикетках. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.

1.3.  Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шило, шнур(метр) и т.п.

  - Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или

бумагой.

2.Установка фурнитуры

2.1. На вертикальные стенки (поз.1,2,3) установить по разметке подпятники (поз.16) по две штуки  на каждую стенку и закрепить гвоздями 2(25.

2.2. На нижней поверхности пласти крышки (поз.5) в установленные втулки закрутить винты эксцентриковых стяжек (поз.17).

2.3. Закрепить корпуса роликовых направляющих  в  регулируемые (овальные) отверстия по намеченным наколкам шурупами 4(16  к стенкам  вертикальным (поз.1,2).

3.Сборка

3.1. Вертикальную стенку (поз.2) поставить вертикально.  Приставить к ее задней вертикальной торцевой кромке стенку вертикальную передней пластью (поз.6) и при помощи евровинтов (поз.15) соединить с ней.

3.2. К вертикальной стенке (поз.2) приставить, поочередно, слева стенки горизонтальные (поз.4) и цоколь (поз.7) и соединить с ней евровинтами (поз.15).

3.3. К цоколю (поз.7), стенкам горизонтальным (поз.4) с другой стороны и к стенке вертикальной (поз.6) приставить стенку вертикальную боковую (поз.1) и соединить с ними, поочередно, евровинтами (поз.15).

3.4. К правой торцевой кромке стенки вертикальной (поз.6) приставить стенку вертикальную боковую (поз.3) и соединить с ней евровинтами (поз.15).

3.5. Установить крышку стола (поз.5) на стенки вертикальные (поз.1,2,3), вставляя винтами эксцентриковых стяжек в отверстия в их верхних торцевых кромках и соединить с ними эксцентриками (поз.17).

3.6. Собрать ящики (поз.8) (см. ниже инструкцию, схему сборки, установку ящиков, правила установки и регулировки роликовых направляющих).

3.7. Установить ручки в просверленные отверстия собранных ящиков (поз.8), закрепить их винтами, подложив шайбы.

Схема сборки ящика

Соединить боковые стенки последовательно с передней и задней стенками шурупами 4х40. Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью шнура (метра). При необходимости исправить каркас.  Прикрепить дно ДВП по периметру к каркасу гвоздями мебельными 2х25 с шагом 80-100мм. Установить роликовые направляющие (ролики назад) и закрепить предварительно шурупами 3,5х16. Установить ручку к фасадной стенке ящика и закрепить винтами.

КОРПУС РОЛИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ВНИМАНИЕ: производить жесткую фиксацию корпусов, роликовых направляющих ящика только тогда, когда все ящики свободно двигаются, т.е. отрегулированы.

Правила регулировки роликовых направляющих

1. Крепить корпуса роликовых направляющих предварительно нужно в регулировочные (овальные) отверстия шурупами 3,5х16, что позволяет на месте отрегулировать положения ящиков вверх-вниз и равномерность зазоров. Если сразу жестко закрепить направляющие в фиксирующие отверстия – это затруднит последующую регулировку.

2. Если ящик поднят выше, чем положено: снизу большой зазор, а сверху он накатывается на другой ящик или крышку, необходимо изменить расположение корпусов роликовых направляющих, находящихся на боковых стенках, а именно переместить его вниз. Для этого:

- вынуть ящик,

- ослабить шуруп в регулировочном отверстии, но не выкручивать его полностью,

- переместить корпуса роликовых направляющих (правой и левой) вниз,

- закрутить шуруп в регулировочном отверстии,

- вставить ящик.

Если все в порядке:

- вынуть ящик,

- зафиксировать корпуса роликовых направляющих шурупами 4х16,

- вставить ящик.

3. Если ящик находится ниже, чем положено: сверху большой зазор, а снизу он накатывается на другой ящик или угол нижней горизонтальной стенки, необходимо поднять корпуса роликовых направляющих. Для этого:

- вынуть ящик,

- ослабить шуруп в регулировочном отверстии, но не выкручивать его полностью,

- переместить корпуса роликовых направляющих (правой и левой) вверх,

- закрутить шуруп в регулировочном отверстии,

- вставить ящик.

Если все в порядке:

- вынуть ящик,

- зафиксировать корпуса роликовых направляющих шурупами 4х16,

- вставить ящик.

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязненных мест со стекол рекомендуется применять специальные жидкости.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Набор рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28ºС с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

- На поверхность не рекомендуется ставить горячие и влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.

- Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!