### ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ на 600. ПР 2

### Схема сборки

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                             ФУРНИТУРА

| Наименование | Размеры, мм | Кол-во | Обознач. поз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенка вертик. боковая Стенка горизонтальная Колпак, основание Дверь Стенка задняя ДВП* Профиль стыков. | 2018х420 568х420 600х440 2012х297 2048х298 2,04 | 2 2 2 2 2 1 | 33,34 39,39а 37,38 35,36 40 |
| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Обознач. поз. |
| Евровинт Заглушка Ключ шестигранный Петля 4-х шарн. накл. Ручка-скоба Ножка (рюмочка) Штанга выдвижная Шурупы 4х16 Гвозди 2х25 | 16 16 1 8 2 4 1 52 50 | шт шт шт к-т к-т шт шт шт шт | 80 С поз.80 С поз.80 82 83 89 Крепл. поз. 82, 83, 89 Крепл.поз. 40 |

#### Шкаф для одежды на 600. ПР 2

Состоит из 3-х отделений по высоте за распашными щитовыми дверями: в верхнем и нижнем - ниши,  в среднем -  выдвижная штанга для одежды.

### Установка фурнитуры

1. К основанию (поз.38) по разметке установить ножки (поз.83) с помощью шурупов (4х16).

2.На пластях боковых стенок (поз.33,34) установить в просверленные отверстия крестообразные планки петель 4-х шарнирных (поз.82) и закрепить их шурупами (4х16).

3.Установить по разметке на стенке горизонтальной  (поз.39а) штангу выдвижную (поз.89) с помощью  шурупов (4х16).

4.В засверленные гнезда на внутренних поверхностях дверей (поз.35,36) вставить чашки петель 4-х шарнирных  (поз.82) до упора и закрепить шурупами (4х16).

### Сборка

1.Установить стенку вертикальную боковую  (поз.33) лицевой кромкой вниз, приставить к ней горизонтальные стенки (поз.39,39а) и соединить с ней евровинтами (поз.80).

2.Установить стенку вертикальную боковую (поз.34)  лицевой кромкой вниз, приставить ее к горизонтальным стенкам (поз.39,39а) с другой стороны  и соединить с ними евровинтами (поз.80).

3.Стенку горизонтальную-колпак  (поз.37) приложить к верхним торцевым кромкам стенок вертикальных (поз.33,34), совмещая просверленные отверстия, соединить с ними евровинтами (поз.80).

4. Основание (поз.38) приставить к нижним торцевым кромкам стенок вертикальных боковых (поз.33,34) и соединить с ними евровинтами (поз.80).

5.Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью шнура (метра).

А                               В        АД=ВС

С                               Д

При необходимости исправить каркас.

6.Положить заднюю стенку (поз.40) на каркас изделия и закрепить гвоздями 2х25 с шагом 180-200 мм  по периметру и стенкам горизонтальным (поз.39,39а),  равномерно отступая  от краев.

7.Установить изделие в вертикальное положение.

8.Навевска дверей. Приставить поочередно двери (поз. 35,36) к боковым стенкам (поз.33,34) так, чтобы корпуса петель 4-х шарнирных (поз.82)  легли на планки, закрепленные на боковых стенках (поз.33,34).  Закрепить петли винтами установочными. Проверить равномерность зазоров и плотность закрывания дверей. В случае необходимости отрегулировать  положение дверей винтами на петлях 4-х шарнирных (см. ниже правила регулировки дверей).

9.Установить ручки в просверленные отверстия дверей (поз.35,36).

УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений  рекомендуется применять специальные жидкости.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Набор рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°С с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.

2.Во избежании  перекосов не рекомендуется оставлять двери открытыми, при необходимости можно провести повторную регулировку 4-х шарнирных петель с помощью винтов.

3.На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей. и пр. ). 
4.Следует оберегать поверхности  мебели от механических повреждений, т.к. в домашних  условиях  исправить их невозможно.

### ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели  мебели при соблюдении  правил транспортирования, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок  эксплуатации 24 месяца со дня  продажи магазином. При обнаружении производственных дефектов или  недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и  чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,  БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!