Производитель ООО «Версаль», тел./факс: (83631)-4-66-33, 4-65-10.

Тумба с зеркалом, ПР 5

Схема сборки

| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Обознач. поз. |
| --- | --- | --- | --- |
| Евровинт Заглушка Петля 4-х шарнирная Ножка (рюмка) Ролик. напр. L=400 Стяжка эксцентрик. Заглушка с экс. ст. Ручка скоба Полкодержатель Шурупы: 4х16 3,5х16 4х40 4х30 Гвозди 2х25 Подвеска мебельная | 8 8 2 4 1 4 4 2 4 32 4 8 4 36 2 | шт шт к-т шт к-т к-т шт к-т шт шт шт шт шт шт шт | 80 К поз. 80 82 83 84 81 К поз. 81 Кр. поз.83, 84, 82 Кр. рол. напр. к ящ. Сборка ящ. поз..8 Кр. поз. 85 Кр. поз.10, дна ящ. поз..8 85 |
| Наименование | Размеры, мм | Кол-во | Обознач. поз. |
| Стенка вертик. боковая Крышка, основание Стенка горизонтальная Дверь Ящик в сборе: Фасадная+ Передняя стенки Боковая стенка Задняя стенка Дно (ДВПО) Полка Зеркало в рамке Задняя стенка (ДВП) | 800х420 440х500 420х468 458х497 497х188х416 188х497+ 409х116 400х116 409х116 398х439 410х465 1218х500 830х498 | 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 | 2,3 5,4 6 9 8 7 1 10 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                           ФУРНИТУРА

Тумба с зеркалом в рамке. ПР 5

Тумба состоит из трех отделений по высоте: сверху – выдвижной ящик на роликовых направляющих,  открытая  ниша  всередине  и отделение с  вкладной  полкой за распашной щитовой дверью внизу. Над тумбой зеркало в рамке крепится к стене  с помощью подвесок мебельных.

Установка фурнитуры

1.К основанию (поз.4) по разметке установить ножки (поз.83) с помощью шурупов (4х16).

2.На пласть боковой стенки (поз.2) установить в просверленные отверстия крестообразные планки петель 4-х шарнирных (поз.82) до упора и закрепить их шурупами (4х16).

3.В засверленные гнезда на внутренней поверхности двери (поз.9) вставить чашки петель 4-х шарнирных (поз.82) до упора и закрепить шурупами (4х16).

4.На нижнюю пласть крышки (поз.5) в установленные втулки закрутить  винты эксцентриковых  стяжек (поз.81).

5. Закрепить корпуса роликовых направляющих (поз. 84) к стенкам вертикальным (поз.2,3) по наколкам в регулировочные овальные отверстия (см. ниже замечание по монтажу) шурупами (4х16).

6.К зеркалу в рамке (поз.1) с задней стороны  по разметке установить подвески мебельные  (поз.85) с помощью шурупов 4х16.

Сборка

1.Положить боковую стенку (поз.2) лицевой кромкой вниз. Приставить к ней стенку горизонтальную (поз.6), расположенную передней кромкой вниз, соединить с ней евровинтами  (поз.80).

2.Положить боковую стенку (поз.3) лицевой кромкой вниз, приставить ее к горизонтальной стенке (поз.6) с другой стороны  и соединить с ней  евровинтами (поз.80).

3.Установить крышку (поз.5)  к верхним торцевым кромкам боковых стенок (поз.2,3), вставляя в засверленные отверстия в них  и соединить эксцентриками  (поз.81).

4. Основание (поз.4) приставить к нижним торцевым кромкам стенок вертикальных боковых (поз.2,3) и соединить с ними евровинтами (поз.80).

5.Проверить прямоугольность каркаса по диагонали с помощью шнура (метра).

А                            В        АД=ВС

С                           Д

6.Положить заднюю стенку (поз.10) на каркас  изделия и закрепить по периметру и стенке горизонтальной (поз.6)  гвоздями (2х25) с шагом 180(200мм, равномерно отступая от краев.

7. Поставить тумбу на подготовленное место к стене.

8.Навесить дверь (поз.9) на боковую стенку (поз.2) так, чтобы корпуса петель 4-х шарнирных  (поз.82) легли на планки, закрепленные на боковой стенке (поз.2).  Закрепить петли винтами установочными. Проверить равномерность зазоров и плотность закрывания двери. В случае необходимости отрегулировать  положение двери винтами на петлях 4-х шарнирных (см. ниже правила регулировки дверей).

9.Собрать ящик (поз.8) (см. ниже инструкцию, схему сборки, установку ящиков) и закрепить к ним роликовые направляющие (поз.84).

10.Установить ручки в просверленные отверстия двери и ящика и закрепить их винтами.

11.Вставить ящик (поз.8).

12. Вставить полкодержатели  в засверленные отверстия на стенках вертикальных боковых (поз.2,3) и установить на них полку (поз.7).

13.Проверить равномерность зазоров между ящиком , дверью и крышкой. Если все нормально, то закрепить корпуса роликовых направляющих (поз.84) на боковых стенках (поз.2,3) шурупами 4х16 в фиксирующие (круглые) отверстия на роликовых направляющих (=4,5. Если нет, смотри правила регулировки роликовых  направляющих.

14. Повесить зеркало в рамке (поз.1) на стену.

Схема сборки ящика

### ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели  мебели при соблюдении  правил транспортирования, сборки и эксплуатации. За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок  эксплуатации 24 месяца со дня  продажи магазином. При обнаружении производственных дефектов или  недовложении фурнитуры и стеклоизделий, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и  чек магазина.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,  БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!